Редакция от 1 янв 2016

## Требования к противопожарному режиму в образовательной организации

Противопожарный режим – это требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, сооружений и помещений организаций в целях обеспечения пожарной безопасности.

Противопожарный режим в образовательной организации (далее – ОО) регулируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – Правила), и рядом иных нормативных правовых актов.

Для соблюдения правил противопожарного режима руководитель ОО должен назначить ответственного за пожарную безопасность, организовать обучение персонала, обеспечить наличие планов эвакуации и предпринять другие действия по организации пожарной безопасности образовательной организации.

Обучение персонала осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума . Порядок, сроки проведения инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума устанавливает руководитель организации в соответствии с Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв. приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 .

Внимание:

с учащимися и воспитанниками старшего дошкольного возраста проводятся беседы, основная цель которых – предупреждение пожаров в быту. Проведенные занятия следует фиксировать в специальных журналах.

В ОО необходимо обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах). С этой целью не реже одного раза в квартал должна проводиться проверка их работоспособности, по результатам которой оформляется соответствующий акт (п. 61 Правил).

Внимание:

исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты следует хранить в образовательной организации.

Работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений  должны проводиться в соответствии с годовым планом-графиком (который составляется с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ). В период выполнения работ, связанных с отключением систем, руководитель обязан принимать необходимые меры по защите организации от пожаров.

В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок должны размещаться таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Здания школ и детских садов должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Каждый огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при его производстве или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

Внимание:

задача руководителя ОО – обеспечить наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря оборудуются пожарные щиты.

Руководитель ОО должен обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода . Проверять их работоспособность необходимо не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого следует извещать об этом подразделение пожарной охраны.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии. Руководитель организации обеспечивает их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники в любое время года.

Внимание:

стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена.

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (п. 57 Правил).

Руководитель организации, в которой возник пожар, обязан обеспечить доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для локализации и тушения пожара.

© Образование

mini.1obraz.ru

Дата копирования: 27.02.2017